### 10 апреля 2019 г.	 Пресс-релиз

# Центры мониторинга «СТМ-Сервис» внедряют цифровые технологии

Центры мониторинга технического состояния электровозов компании «СТМ-Сервис» усилили аналитическую работу в части систематизации неисправностей по регламентирующим узлам локомотивов новых серий 2ЭС6 и 2ЭС10, на ТЭМ14, в том числе с использованием данных бортовой диагностики локомотивов. Первый аналитический отчет, подготовленный Центрами мониторинга «СТМ-Сервис», направлен в дирекцию тяги РЖД и руководству дорог, которые эксплуатируют данные локомотивы. Предоставление отчетов будет осуществляться на регулярной основе.

Своевременное информирование позволит принять необходимые меры для эффективной эксплуатации локомотивов. В частности, в отчете отражается информация об отклонениях в эксплуатации локомотивов со стороны бригад, касающихся предельных значений токов, отклонений по весу подвижного состава и другие.

Новый формат аналитических отчетов также будут получать и производители подвижного состава - завод «Уральские локомотивы» и Людиновский тепловозостроительный завод. Это позволит разработчикам совершенствовать конструктивные особенности локомотивов. Кроме того, анализ данных бортовой диагностики необходим и для проведения исследований отраслевыми научными учреждениями, позволяющих уточнить и документально зафиксировать параметры и реальные ограничения по эксплуатации тяговых двигателей локомотива серии 2ЭС6 и тягового привода локомотива серии 2ЭС10.

«Анализ данных бортовой диагностики направлен на выяснение и понимание причин неисправностей локомотивов, в том числе – на определение предотказных состояний. Информация о работе локомотивов напрямую поступает сотрудникам центров, профессионально владеющим алгоритмами обработки баз данных. На осове полученных данных наши специалисты формулируют предложения по улучшению конструкции локомотивов, технологии обслуживания и улучшению условий эксплуатации. Именно такая синергия обеспечит качественный результат», - подчеркнул и.о. технического директора компании «СТМ-Сервис» Евгений Григорьев.

Компания «СТМ-Сервис» в конце 2016 года открыла первый на сети железных дорог Центр мониторинга технического состояния электровозов в сервисном локомотивном депо «Свердловск». В 2017 году аналогичный комплекс заработал на базе сервисного локомотивного депо «Южный Урал» в Челябинске.

Источник: https://sinaratm.ru/press/news/tsentry-monitoringa-stm-servis-vnedryayut-tsifrovye-tekhnologii-/

*   АО «Синара-Транспортные Машины» член НП «Объединения производителей железнодорожной техники»

Некоммерческое партнерство «Объединение производителей железнодорожной техники» образовано для системной координации деятельности предприятий отрасли, которая призвана на основе интеграции финансовых и интеллектуальных ресурсов способствовать инновационному технологическому подъему на железнодорожном транспорте и в отечественном машиностроении.

# Некоммерческое партнерство

«Объединение производителей

железнодорожной техники»

Пресс-служба

Тел./факс (499) 262-5692,

262-2773, 262-9540

press@opzt.ru,

opzt@opzt.ru

www.opzt.ru