### 8 июня 2019 г.	 Пресс-релиз

«Холдинг Кабельный Альянс» представил на Иннопроме огнестойкий кабель

# «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК, представил свои новые разработки на X международной промышленной выставке «ИННОПРОМ».

# В частности, на стенде ХКА представлена голографическая витрина, демонстрирующая уникальные свойства нового кабеля торговой марки «Кольчуга».

# Главное преимущество усовершенствованной конструкции, выпускаемой в Кольчугино, – высокая огнестойкость. Изоляция и оболочка нового кабеля изготовлены из кремнийорганической резины, которая под воздействием пламени превращается в защитный керамический слой. Это исключает соприкосновение токопроводящих жил и риск короткого замыкания. Кроме того, новая конструкция имеет низкое дымо- и газовыделение, а продукты горения не содержат соединений хлора, что снижает их опасность для человека и вычислительной техники. При пожаре кабель ТМ «Кольчуга» может поддерживать работу аварийно-спасательных и других систем в течение четырех часов.

# Дополнительное преимущество новой конструкции - высокая гибкость и уменьшенные габариты. Это позволяет монтировать большее количество кабелей в пучке, облегчает работу в стесненных условиях и дает заказчику существенную экономию.

# К тому же кабель ТМ «Кольчуга» устойчив к воздействию смазочных масел, плесневых грибов и т.д.

# Немаловажно, что кремнийорганическая резина производится на томском заводе «Сибкабель», также входящем в ХКА. Таким образом, речь идет о 100% импортозамещении.

# Еще одна голографическая витрина, представленная ХКА, демонстрирует процесс проверки сопротивления токопроводящей жилы, от которого напрямую зависит качество и безопасность кабеля. Если сопротивление ТПЖ не соответствует ГОСТ, это приводит к нагреву кабеля, повреждению изоляции, короткому замыканию и пожару. Контроль за жилой на заводах ХКА начинается на этапе скрутки, что позволяет исключить брак уже на первых стадиях производственного процесса.

# Кроме этого, гостей стенда ХКА приглашают в виртуальный тур по лаборатории кольчугинского завода «Электрокабель». С помощью VR-очков любой желающий может стать свидетелем процесса контроля качества материалов и готовой продукции на ЭКЗ.

* ООО «Холдинг Кабельный Альянс» член НП «Объединения производителей железнодорожной техники»

Источник: https://www.holdcable.com/ru/press/news/kholding-kabelnyy-alyans-predstavil-na-innoprome-ognestoykiy-kabel/

Некоммерческое партнерство «Объединение производителей железнодорожной техники» образовано для системной координации деятельности предприятий отрасли, которая призвана на основе интеграции финансовых и интеллектуальных ресурсов способствовать инновационному технологическому подъему на железнодорожном транспорте и в отечественном машиностроении.

# Некоммерческое партнерство

«Объединение производителей

железнодорожной техники»

Пресс-служба

Тел./факс (499) 262-5692,

262-2773, 262-9540

press@opzt.ru,

opzt@opzt.ru

www.opzt.ru