Информационное сообщение

Новый магистральный трехсекционный тепловоз ТМХ завершил опытный пробег

Брянск, 11 октября 2019 г.			Трехсекционный магистральный грузовой тепловоз 3ТЭ25К3М   производства Брянского машиностроительного завода (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») успешно завершил опытный пробег – важнейшую часть испытаний новой железнодорожной техники. Об этом сообщили в дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям холдинга.

Во время испытаний локомотив базировался в депо Курск-Сортировочный. Суммарная протяженность опытного пробега составила 10100 км. Тепловоз подтвердил заложенные в его конструкцию технические характеристики, во время пробега отказов и неисправностей в поездной работе не зафиксировано.

Средний вес поезда во время испытаний составил 6312 т, максимальный вес при следовании по участку Курбакинская-Елец – 8104 т.

Магистральный грузовой тепловоз 3ТЭ25К3М создан для вождения тяжеловесных грузовых составов. Высокие тяговые свойства обеспечивает применение в качестве силовой установки модификации дизель-генератора 18-9ДГ производства Коломенского завода (также входит в состав АО «Трансмашхолдинг»), мощностью 2850 кВт.

Повышение массы перевозимых грузовых составов достигается также за счет увеличенного коэффициента использования мощности дизеля на тягу и повышения нагрузки на ось локомотива. К достоинствам нового локомотива относится способность обеспечить постоянство мощности на тягу вне зависимости от внешних факторов.

Магистральный грузовой тепловоз в трёхсекционном и двухсекционном исполнениях успешно прошёл приемочные и сертификационные испытания на базе Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института подвижного состава (АО «ВНИКТИ», г. Коломна).

Получение сертификата соответствия, который позволит начать эксплуатацию локомотивов на железных дорогах Евразийского экономического союза, ожидается до конца 2019 года.

Трансмашхолдинг – единственный в России производитель, выпускающий всю линейку тягового подвижного состава, электровозов и тепловозов разной мощности, составности, рода тока, назначения.

Справочно:

ТМХ (Трансмашхолдинг) – №1 среди производителей железнодорожного и городского рельсового транспорта в России и СНГ и №6 – на международном рынке. Компания предлагает полный спектр продуктов и услуг: от дизайна и разработки нового подвижного состава до модернизации, сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем управления движением. ТМХ – российская компания со штаб-квартирой в Москве и международными подразделениями в Швейцарии, Венгрии, ЮАР, Египте, Аргентине, Белоруссии и Казахстане. В структуру холдинга входит 15 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы охватывает более 30 государств.

Брянский машиностроительный завод (г. Брянск) является крупнейшим предприятием машиностроительной отрасли, специализирующимся на производстве маневровых и магистральных тепловозов, грузовых вагонов различных типов и модификаций.

Контакт

Константин Дорохин,

начальник отдела по связям с общественностью

АО «Трансмашхолдинг»

р.т. (495) 660-89-50 (доб. 5253)

м.т. +7-905-792-34-77

k.dorokhin@tmholding.ru

www.tmholding.ru